毫克插拔力测试功能项目大全

毫克仪器生产的专利1220S插拔力试验机，随着市场客户越来越多，客户要求也是越来也多。所以毫克仪器针对不同客户要求不断完善插拔力试验机功能，改善后的插拔力试验机在测试功能方面，至少领先国内同行5年的技术水准。当然对于测试比较单一的客户，功能优势无法真正体现。能体现出我司优势的客户一般是手机，电脑，连接器行业。例如测试弹片功能，恒定拉压力功能，纵向力测试项目某些客户还使用不到。以下统计了我司插拔力试验机的测试功能，供客户参考。同时也是为客户解释我司插拔力试验机市场价格会高于国内其他供货商插拔力试验机的原因。也建议暂时不需要多功能测试的插拔力也考虑购买我司的插拔力。因为品质要求不是一成不变的，以及客户自身以后若开发新产品之类的也许就会使用到这些暂时不需要的功能.....

连接器插拔力试验机所能测试的项目及其详解，以便客户采购时作参考。能测试如下测试项目的插拔力试验机，是毫克品牌的插拔力试验机。其他牌子的插拔力是否能做诸多测试项目，暂无法统计。如下测试完全可以满足连接器端子接插件行业的测试要求。
1、连接器单孔插拔试验：用连接器测试用标准针（或用连接器公端插针），测试连接器母端插孔，设定速度，次数用标准针连续插拔测试连接器母端； 
2、连接器整排插拔试验：用配套的连接器公母端做插拔测试，设定次数，速度用配套的公母端做连续插拔测试 ； 
3、连接器单Pin与塑胶保持力试验：测试连接器插针与连接器塑胶之间的保持力，也有客户称为插针与塑胶之间的镶嵌力，测试连接器插针被顶出的力值； 
4、连接器NORMAL FORCE测试：测试连接器母端弹片的位移-行程对应值，就是连接器母端弹片下压多少毫米对应的力值（此数据是影响连接器插拔力的主要因素）；
备注：需配用小荷重传感器。
5、一般压缩，拉伸破坏试验：测试产品承受的压力或能承受的拉力； 
6、恒定拉力测试 ：设定一个力值及其时间，可以测试产品能承受一个恒定拉力值及其保持时间。客户常见的中的测试项目是吊块测试（吊重测试），就是吊一个规格砝码，吊多少时间测试； 
7、恒定压力测试：设定一个力值及其时间，可以测试产品能承受一个恒定压力值及其保持时间；
8、连接器插拔寿命试验：设定速度，时间，连接器公母端做连续插拔测试，如USB接口，水晶头，R232接口，耳插孔等诸如连接器插孔的插拔寿命测试。测试后插拔力是否在要求范围内； 
9、按键弹片荷重位移测试 ：配用小荷重传感器，可以测试按键弹片之类测试品对应的荷重- 位移； 
10、连接器接触端子动态阻抗测试：在测试插拔力的同时，可以测试连接器公母端的端子与弹片之间的接触阻抗，插拔力曲线与阻抗曲线同时显示在报表上，可以测试插拔寿命后端子接触阻抗是否在规格范围内。
11、此试验机一般是测试零件如：USB公母端，耳机插孔公母端，R232接口公母端，充电器公母端，水晶头公母端等。配用相应夹具还可以测试，还可以测试装在成品上面的连接器，接插件。测试方式就是：用下夹具（尺寸根据客户测试产品尺寸要求定做）夹持住被测品（如路由器、手机，笔记本，数码相机等），上端夹具夹持需要测试产品的公端，做连续插拔测试。
具体若需要特殊测试项目可以电话联系15995758658魏嘉。本公司移动会给您满意的答案......详细试验机资料可以登录公司主网站www.bs1718.com 推广网站www.as1718.com www.haoke17.com 查询。