一、2020型空气采样器（03代）产品概述        本仪器应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质常规或应急监测。
二、2020型空气采样器（03代）采用标准        ◆ HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》
        ◆ JJG  956-2000 《大气采样器》
三、2020型空气采样器（03代）产品优势        ◆ 管路颜色区分，便于连接
        ◆ 模具防反接设计，防倒吸干燥器保护仪器
        ◆ 单键旋转飞梭快速中文菜单操作
四、2020型空气采样器（03代）产品特点        ◆ 原创的嵌入式软件；
        ◆ 进口电机，超低音无刷容积式旋片泵；
        ◆ 高效气路过滤去湿保护装置；
        ◆ 单键旋转飞梭快速中文菜单操作；
        ◆ 128×64 耐低温LCD图形显示屏；
        ◆ 机内装备防倒吸干燥器，过滤器等气路保护装置；
        ◆ 具备采样流量预设定功能；
        ◆ 测量现场环境温度，低温自动启动吸收瓶恒温加热；
        ◆ 清晰的流量计自动照明功能，准确设定和读取流量；
        ◆ 具备直流供电接口，可选配高效锂离子电池组供电；
        ◆ 高效的噪音消除功能，实现超低噪音运行，噪音小于55dB(A)；
        ◆ 具备RS232数字通信接口，可外接计算机或打印机；
        ◆ 采样过程中停电再来电自动恢复采样；
        ◆ 可存储多组采样数据（200组），可查询或打印采样开始时刻、采样流量、累计采样、时间、累积采样体积等数据；
        ◆ 具备实时时钟功能，可按设定时刻启动采样；
        ◆ 气体管路色标识别设计，轻松准确连接气路。

五、2020型空气采样器（03代）主要指标

| 技术指标 | 主要参数 | 参 数 范 围 | 准 确 度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 流量范围 | (0.1～1.0)L/min×2 | 优于±5.0% |
|  | 采样时间 | 99小时59分内任意设置 | 优于±0.1% |
|  | 外型尺寸 | (长257×宽200×高240)mm |
|  | 整机重量 | 约3.0kg |
|  | 工作电源 | AC220V±10%, 50Hz或外接DC12V 3A |
|  | 功 耗 | ≤20W(不含加热器) |