KB-6E型大气采样器

一、执行标准

JJG956-2000《大气采样器》

HJ/T375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》

二、用途

采用溶液吸收法采集环境空气和室内空气中的有害气体，是环境保护、劳动卫生、科学研究、气象、厂矿等部门进行大气监测和有关研究工作的理想产品。

三、性能特点

1、采用CPU控制，使用简单、性能可靠，体积小巧，使用方便。

2、采用进口直流无刷电机制作的容积式旋片泵作为采样动力，自动润滑，全不锈钢泵体，抽气负压高，流量稳定，无故障运行时间大于10000小时。

3、交直流两用，配备KB-6电源箱可在无交流电情况下使用。配备ZJR-1型智能加热器可在低温下采样，由智能加热器自动对采样瓶进行加热。

4、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒，可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响，实现长期运转免清洗。

5、清晰的流量计自动照明功能，准确快速的读取设置流量。

6、内装可充电电池，供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样，自动扣除采样过程中得掉电时间，并可供用户查询掉电时间。

7、吸收瓶左右式设计，方便气路连接，避免了误操作。三脚架云台式设计，方便操作。

四、技术参数

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量范围 | 双路（0.1～1.0）L/min（可扩展） | 0.1L/min | ≤±5.0% |
| 采样时间 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采样方式 | 同时采集2个平行样品或采集单一样品 |
| 工作电源 | AC220V 50Hz或DC18 (选配) |
| 噪声 | ＜50 dB(A) |
| 功耗 | ＜10W（不含加热器） |
| 外型尺寸 | （长255×宽165×高175）mm |
| 整机重量 | 约3 kg |