- KM950烟气分析仪 简介:

1、适用锅炉燃烧测试和污染排放监测

2、手持式，全中文显示操作简单，便于现场使用

3、可以测量 O2、SO2、NO、NO2、CO、烟气温度、环境温度、烟道压力、总效率        4、自动计算烟气流速、CO2、NOx、净效率、总损失、净损失、过剩空气系数

5、内置双头强力抽气泵，可保证在高负压下正常工作，响应时间快

6、CO、SO2、NO、NO2 传感器灵活组合，易于升级

7、结果显示百分浓度、ppm 与 mg/m3 任意转换

8、可分别设定不同气体组分的测量报警限

9、内部特殊气路设计最大限度地减少了测试中SO2、NOx 的损失

10、根据烟气状态自动进行传感器交叉干扰修正

11、大屏幕显示，背光功能方便仪器在昏暗的条件下正常使用

12、通过压力测量，直接显示烟气的流速

13、开机后无需按任何键即可直接进入测试界面，简单方便

14、交直流两用，满充电一次可连续工作6小时

15、数据存储功能.

16、红外遥控打印方式

17、内置自动标定程序方便用户自行标定

18、用户可自定义打印内容

二、KM950烟气分析仪 技术参数：

|  | 项目 | 分辨率 | 精度 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量 | O2 CO SO2 NO NO2 烟气温度 环境温度 压力 | 0.1％ 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1℃ 0.01mbar | -0.1％－＋0.2％ ±20ppm<100ppm,±5％>100ppm ±5ppm<100ppm, ±5％>100ppm ±5ppm<100ppm, ±5％>100ppm ±5ppm<100ppm, ±5％>100ppm 1℃±0.3％读数 1℃±0.3％读数 ±0.5％ | 0—25％ 0—10000ppm 0—5000ppm 0—5000ppm 0—1000ppm 0—1200℃ >600℃用高温探针 0—50℃ 0－150mbar |
| 自动 计算 | CO2 NOX 净温度 效率 过空系数 损失 CO/CO2 | 0.1％ 1ppm 0.1℃ 0.1％ 0.1％ 0.1％ 0.0001 | ±0.3％ ±5ppm<100ppm,±5％>100ppm ±1℃ ±3％读数 ±1.0％读数 ±0.2％ ±0.2％ ±0.01 | 0—燃料分析值 0—6000ppm 0—1100℃ 0—100％ 0—2885.0％ 0—99.0％ 0—0.9999 |
| 配置 | 标配：主机、350mm长探针、尘水过滤器、充电器、便携包、操作手册 选配：红外打印机，1米长探针（内置特氟龙管） 备注：除O2外（O2为必测项目），用户可根据需要在 SO2、NO、NO2、CO 四种传感器中任选1-3 个。测量范围也可选择，但不可以同时选择两个浓度的同一传感器。 |